## Slide 1: Ocena ryzyka w ujęciu systemowym PN-N-18002
PN-N-18
2

## Slide 2: Ocena ryzyka w ujęciu PN-N-18002
Polska Norma PN-N-18002 kwiecień 2011
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
Treść opracowana zgodnie z Regulaminem
wykorzystania praw autorskich do Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych.
http://www.pkn.pl/sites/default/files/regulamin_przedruku_12_11_2012.pdf

## Slide 3: Dlaczego 18002
Dobra bo polska.
Doskonale wpisuje się w System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001 oraz System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001
Zaleca ją GUS w objaśnieniu do formularza Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy
http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/passive/Z-10.pdf
„Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zaleca się korzystanie z Polskiej Normy PN-N-18002: 2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.”

## Slide 4: Ocena ryzyka w ujęciu PN-N-18002 Definicje
Identyfikacja zagrożeń – proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje, oraz określenie jego charakterystyki.
Ocena ryzyka zawodowego – proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczenie jego dopuszczalności.
Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.
PN-N-18002:2011 s. 5 i 6

## Slide 5: Podstawowe etapy oceny ryzyka
Zebranie informacji
Identyfikacja zagrożeń
Oszacowanie ryzyka
Wyznaczenie dopuszczalnego ryzyka
Ocena ryzyka zawodowego
Analiza ryzyka
Działania korygujące i/lub zapobiegawcze
Okresowa ocena
Plan działań
Realizacja planu
NIE
TAK

## Slide 6: Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń
Identyfikacja zagrożeń powinna objąć takie sfery jak:
Zagrożenia dla pracownika występujące w procesach pracy.
Zagrożenia dla innych pracowników uczestniczący w sąsiadujących procesach pracy.
Zagrożenia dla innych osób nie uczestniczących w procesach pracy (np. goście, klienci, przypadkowe osoby).

## Slide 7: Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń
Źródło identyfikacji:
Dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczona przez producenta.
Dokumentacja projektowa.
Opisy procesów technologicznych.
Wyposażenie stanowiska pracy.
Karta stanowiskowa pracownika.
Plany obiektów i zagospodarowania.
Dokumentacja z oceny maszyn – spełnienie minimalnych wymagań.
Instrukcje stanowiskowe.
Karty charakterystyki substancji i preparatów chemicznych.
Programy szkoleń pracowników.
Informacje o pracownikach (kobiety, młodociani, niepełnosprawni, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, itp.).
Pomiary czynników w środowisku pracy.

## Slide 8: Szacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej
Prawdopodobieństwo | Ciężkość następstw ( skutki) |  | 
 | Mała -1 | Średnia - 2 | Duża - 3
Mało prawdopodobne 1 | bardzo małe 1 | małe 2 | średnie 3
Prawdopodobne 2 | małe 2 | średnie 3 | duże 4
Wysoce prawdopodobne 3 | średnie 3 | duże 4 | bardzo duże 5
Mała – urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. (np.: stłuczenia, zranienia, podrażnienia)
Średnia – //- , które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowe dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. (np.: zranienia, oparzenie II0, alergie skórne, nieskomplikowane złamania)
Duża – //- ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. (np.: amputacje, oparzenia dużej powierzchni ciała, choroby nowotworowe, choroby wibracyjne, zawodowe uszkodzenie słuchu, astma, zaćma)
Prawdopodobieństwo:
Mało prawdopodobne – zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.
Prawdopodobne - // - mogą wystąpić więcej jak kilka razy -//-.
Wysoce prawdopodobne - //- mogą wystąpić wielokrotnie -//-.
Ciężkość następstw - SKUTKI

## Slide 9: Wyznaczenie ryzyka
Ocena dopuszczalności | Dopuszczalne |  |  | Niedopuszczalne | 
Oszacowanie ryzyka zawodowego | Bardzo małe 1 | Małe 2 | Średnie 3 | Duże 4 | Bardzo duże 5
Niezbędne działania | Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań. | Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszania poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na tym samym poziomie. | Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego | Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego | Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

## Slide 10: Przykład
Ocena ryzyka zawodowego |  |  |  | 
Identyfikacja zagrożeń | Środki profilaktyczne | Ocena |  | 
 |  | S | P | R
Elektryk dyżurny ruchu elektrycznego |  |  |  | 
Źródła zagrożenia: Czynności łączeniowe na czynnych urządzeniach energetycznych - rozdzielnie 6kV Zagrożenie: Porażenie prądem elektrycznym Możliwe skutki: poparzenia, zranienia, zatrzymanie funkcji życiowych, śmierć. | Techniczne : Zabezpieczenie nadprądowe, osłony, izolacja, wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Organizacyjne: Instrukcje stanowiskowe, procedury, szkolenie stanowiskowe, dobór pracowników, egzaminy kwalifikacyjne, okresowa kontrola i remonty urządzeń. Indywidualne: Odzież ochronna i robocza, sprzęt dielektryczny, rękawice ochronne, kask ochronny z przyłbicą. | 3 | 1 | 3
Pracownik biurowy |  |  |  | 
Źródła zagrożenia: Przygotowywanie gorących napojów przy użyciu czajnika elektrycznego. Zagrożenie: Porażenie prądem elektrycznym. Możliwe skutki: poparzenie, zatrzymanie funkcji życiowych, śmierć. | Techniczne : Zabezpieczenia różnicowo prądowe. Organizacyjne: Bieżąca kontrola stanu technicznego czajnika. Okresowa kontrola stanu instalacji elektrycznej. Indywidualne: | 3 | 1 | 3

## Slide 11: Przykład - hałas
Ciężkość następstw
Mała – od 0 NDN do = 0,5 NDN
Średnia – od 0,5 NDN do 1 NDN
Duża – powyżej 1 NDN
Wartości NDN hałasu dla ogół pracujących:
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru: 85 dB
Szczytowy poziom dźwięku C: 135 dB
Maksymalny poziom dźwięku A: 115 dB.
Wartość NDN hałasu dla kobiet w ciąży:
Poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
Szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
Maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,
Wartość NDN hałasu dla młodocianych:
Poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 80 dB,
Szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
Maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.

## Slide 12: Przykład - hałas
Hałas |  |  |  | 
 |  | Ogółem | Kobiety w ciąży | Młodociani
1 NDN | 8- godzinny | 85 dB | 65 dB | 80 dB
 | szczytowy | 115 dB | 110 dB | 110 dB
 | maksymalny | 135 dB | 130 dB | 130 dB
Do 0,5 NDN | 8 - godzinny | 82 dB | 62 dB | 77 dB
 | szczytowy | 109 dB | 104 dB | 104 dB
 | maksymalny | 129 dB | 124 dB | 124 dB

## Slide 13: Przykład
Ocena ryzyka zawodowego |  |  |  | 
Identyfikacja zagrożeń | Środki profilaktyczne | Ocena |  | 
 |  | S | P | R
Pracownik młodociany |  |  |  | 
Źródła zagrożenia: Maszyny emitujące hałas Zagrożenie: Hałas Możliwe skutki: Pogorszenie słyszenia, zawodowe uszkodzenie słuchu. | Techniczne : Ekrany dźwiękochłonne Organizacyjne: Ograniczanie ekspozycji na hałas Indywidualne: Ochronniki słuchu | 2 | 1 | 2
Kobieta w ciąży |  |  |  | 
Źródła zagrożenia: Maszyny emitujące hałas Zagrożenie: Hałas Możliwe skutki: Pogorszenie słyszenia, zawodowe uszkodzenie słuchu. | Techniczne : Ekrany dźwiękochłonne Organizacyjne: Ograniczanie ekspozycji na hałas Indywidualne: Ochronniki słuchu | 3 | 2 | 4
Dorosły mężczyzna |  |  |  | 
Źródła zagrożenia: Maszyny emitujące hałas Zagrożenie: Hałas Możliwe skutki: Pogorszenie słyszenia, zawodowe uszkodzenie słuchu. | Techniczne : Ekrany dźwiękochłonne Organizacyjne: Ograniczanie ekspozycji na hałas Indywidualne: Ochronniki słuchu | 1 | 1 | 1
Wyniki pomiarów:
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru: 79 dB
Szczytowy poziom dźwięku C: 103 dB
Maksymalny poziom dźwięku A: 123 dB.
Ciężkość następstw
1 - Mała – od 0 NDN do = 0,5 NDN
2 - Średnia – od 0,5 NDN do 1 NDN
3 - Duża – powyżej 1 NDN

## Slide 14: Przykładowa ocena ryzyka St. Specjalista ds. Kadr i Szkolenia
Opis stanowiska pracy | 
Pełna nazwa komórki organizacyjnej: | Biuro Kadr i Szkoleń
Pełna nazwa stanowiska pracy: | St. Specjalista ds. Kadr i Szkolenia
Wykonywane zadania | 
Prowadzenie akt osobowych pracowników, Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i zwolnieniem pracownika, w szczególności: dokumentacja dot. przyjęcia do pracy, wszystkie zmiany dot. zajmowanego stanowiska, wynagrodzenia, miejsca w strukturze organizacyjnej, dokumentacji dot. zwolnienia, Prowadzenie ewidencji ilościowo-osobową pracowników, Prowadzenie ewidencję emerytów, Przygotowywanie niezbędnych dokumentów dla pracowników Spółki do ZUS, Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, Prowadzenie spraw szkoleń pracowników w zakresie wystawienia polecenia wyjazdu służbowego, rezerwacji i rozliczenia kosztów po powrocie, Potwierdzanie faktur dot. szkoleń pracowników, Sporządzanie sprawozdań, analiz na potrzeby Zarządu i podmiotów zewnętrznych, w tym GUS, | 
Stosowane maszyny, narzędzia i materiały
Maszyny: Komputer stacjonarny , czajnik elektryczny, wentylator, drukarka, skaner
Narzędzia: Zszywacz do papieru, dziurkacz do papieru, nożyczki
Materiały: Materiały biurowe - papier do drukarki
Czynniki w środowisku pracy
Szkodliwe: Brak
Uciążliwe: Brak
Niebezpieczne: Brak

## Slide 15: Przykładowa ocena ryzyka St. Specjalista ds. Kadr i Szkolenia
Ocena ryzyka zawodowego |  |  |  | 
Identyfikacja zagrożeń* | Środki profilaktyczne | Ocena*** |  | 
 |  | *S | *P | *R
Źródła zagrożenia: Praca z komputerem – czytanie i pisanie Zagrożenie: Monitory ekranowe. Możliwe skutki: Pogorszenie wzroku. | Techniczne: Stosowanie komputerów sprawnych technicznie. Organizacyjne: Stosowanie przerw w pracy, szkolenie pracowników, serwisowanie komputerów, przestrzeganie zapisów instrukcji stanowiskowych. Indywidualne: W przypadku zaleceń lekarza należy stosować okulary korekcyjne. | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Przemieszczanie się. Zagrożenie: Upadek na płaszczyźnie. Możliwe skutki: Złamania, zwichnięcia, stłuczenia, zranienia | Techniczne: Stosowanie posadzek anty poślizgowych. Organizacyjny: Zapewnienie wolnych przejść i dojść oraz czystych i nie śliskich powierzchni. Oznaczanie tablicami ostrzegawczymi śliskich i świeżo umytych powierzchni Indywidualne: Stosowanie odpowiedniego obuwia ????. | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Przemieszczanie się. Zagrożenie: Upadek na schodach. Możliwe skutki: Złamania, zwichnięcia, stłuczenia, zranienia | Techniczne: Stosowanie barierek, stopni antypoślizgowych. Organizacyjny: Zapewnienie wolnych przejść i dojść oraz czystych i nie śliskich powierzchni. Oznaczanie tablicami ostrzegawczymi śliskich i świeżo umytych powierzchni Indywidualne: Stosowanie odpowiedniego obuwia ???. | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Kontakt z ludźmi. Zagrożenie: Wirus grypy - grupa 2 – ludzie Możliwe skutki: Grypa, zapalenie płuc. | Techniczne: Organizacyjne: Przestrzeganie zasad higieny osobistej. Indywidualne: | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Kontakt z ludźmi Zagrożenie: Wirus ospy wietrznej, półpaśca ( grupa 2 ) – ludzie Możliwe skutki: Ospa wietrzna, półpasiec. | Techniczne: Organizacyjne: Przestrzeganie zasad higieny osobistej. Indywidualne: | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Praca w pomieszczeniach klimatyzowanych. Zagrożenie: Bakteria Legionelli (grupa 2) – droga powietrzna. Możliwe skutki: Zapalenie płuc. | Techniczne: Stosowanie urządzeń sprawnych technicznie. Organizacyjne: Badanie profilaktyczne, przewietrzanie pomieszczeń pracy, serwis urządzeń klimatyzujących. Indywidualne: | 2 | 1 | 2
Tu można jeszcze ocenić: oświetlenie stanowiska pracy, spełnienie wymagań ergonomicznych, itp..

## Slide 16: Przykładowa ocena ryzyka St. Specjalista ds. Kadr i Szkolenia
Źródła zagrożenia: Prace przy użyciu ostrych narzędzi np.: cięcie papieru. Zagrożenie: Przecięcie ciała. Możliwe skutki: Skaleczenie. |  | Techniczne: Stosowanie sprawnych technicznie urządzeń. Organizacyjne: Przestrzeganie zapisów instrukcji stanowiskowej BHP. Indywidualne: |  | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Przygotowanie ciepłego posiłku. Zagrożenie: Kontakt z gorącymi elementami, parą, cieczą. Możliwe skutki: Oparzenia. |  | Techniczne: Stosowanie sprawnego technicznie sprzęt (czajnik, mikrofala), oraz instalacja energetyczna. Organizacyjne: Zachowanie szczególnej ostrożności, zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Indywidualne: |  | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Kontakt z ludźmi. Zagrożenie: Agresja pracowników. Możliwe skutki: Pobicie ( złamania, potłuczenia). |  | Techniczne: Organizacyjne: Szkolenia okresowe, wezwanie pracowników ochrony. Indywidualne: |  | 2 | 1 | 2
Źródła zagrożenia: Wykonywanie czynności przy użyciu urządzeń elektrycznych lub w ich pobliżu.. Zagrożenie: Porażenie prądem elektrycznym. Możliwe skutki: Śmierć, poparzenia, utrata przytomności, porażenia ze skutkiem śmiertelnym, uszkodzenia narządów wewnętrznych. |  | Techniczne: Stosowanie zabezpieczeń przed porażeniem, dobry stan techniczny instalacji elektrycznej Organizacyjne: Bieżące, kontrolne i okresowe przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych. Indywidualne: |  | 2 | 2 | 3
Źródła zagrożenia: Przemieszczanie się pojazdami mechanicznymi – samochód służbowy. Zagrożenie: Wypadki drogowe. Możliwe skutki: Złamania, zwichnięcia, stłuczenia, śmierć. |  | Techniczne: Stosowanie sprawnych technicznie pojazdów. Organizacyjne: Bieżące, kontrolne i okresowe przeglądy pojazdów, stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym. Indywidualne: |  | 2 | 2 | 3
Ocena końcowa ryzyka zawodowego odzwierciedlająca wzajemne oddziaływanie wszystkich czynników w środowisku pracy |  |  |  | R = 3 |  | 
Osoby dokonujące ocenę: | Opiniował: |  | Zatwierdził: |  |  | 
………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… |  |  |  |  |  | 
(data, podpis) | (data, podpis pracownik służb BHP) |  | (data, podpis Dyrektor pionu) |  |  | 

## Slide 17: Działania organizacyjno-techniczne zmniejszające ryzyko
W odniesieniu do normy PN-N-18002 pkt. 7 Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego.
Przy planowaniu działań zaleca się:
Likwidację zagrożeń.
Dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika.
Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych.
Zastępowanie niebezpiecznych procesów, bezpiecznymi.
Zapewnienie w pierwszej kolejności środków ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.
Szkolenie pracowników.

## Slide 18: Działania organizacyjno-techniczne zmniejszające ryzyko
II. W odniesieniu do przepisów:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.
§ 5. 1. Pracodawca eliminuje u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne albo ogranicza je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny.
2. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w § 4, po osiągnięciu lub przekroczeniu w środowisku pracy przez wielkości charakteryzujące:
1) hałas - wartości NDN,
2) drgania mechaniczne - wartości progów działania
pracodawca sporządza i wprowadza w życie program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas lub drgania mechaniczne oraz dostosowuje te działania do potrzeb pracowników należących do grup szczególnego ryzyka.

## Slide 19: Przykład
Nr karty | Nazwa stanowiska pracy | Identyfikacja zagrożeń | Sposoby eliminowania lub ograniczenia zagrożeń | Termin realizacji
01/T | Obchodowy urządzeń sprężarek | Źródła zagrożenia: Pracujące sprężarki Zagrożenie: hałas Możliwe skutki: pogorszenie słuchu, zawodowe uszkodzenie słuchu. | techniczne: ekranowanie źródeł hałasu / likwidacja sprężarek | do końca 2013
 |  |  | organizacyjne: likwidacja obchodów / prowadzenie obchodów przy wyłączonych urządzeniach | niezwłocznie
 |  |  | indywidualne: ochronniki słuchu | niezwłocznie
 |  | Źródła zagrożenia: Zagrożenie: Możliwe skutki: | techniczne: | 
 |  |  | organizacyjne: | 
 |  |  | indywidualne: | 
............................. .................................. ...............................
Opracował (data podpis) Weryfikował: (data podpis) Zatwierdził: (data podpis)

## Slide 20: KONIEC
Opracował:
mgr Piotr Janczewski
janczewskip@wp.pl
Tel. 663 207 255